安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

DELETE Multan B 237 180KG

安全技术说明书编号 :  423068

V001.4

修订: 17.08.2012

发布日期: 09.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

DELETE Multan B 237 180KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

17.08.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤刺激

急性毒性

危险类别

第2类

第4类

接触途径

皮肤接触

食入

靶器官

对水生环境有慢性危害

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H315对皮肤有刺激。

H302吞咽有害。

MSDS-No.:423068

V001.4

DELETE Multan B 237 180KG

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P273避免释放到环境中。

P280bP280：穿戴防护手套、防护服、防护眼罩、防护面具。

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

防范说明（响应）：

P391收集溢出物。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P404存放于密闭的容器中。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

1-  10%

急性毒性3;经口

专有组分

H301

急性毒性3;经皮

H311

皮肤腐蚀1B

H314

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

单乙醇胺

1-  10%

急性毒性4;吸入

H332

141-43-5

急性毒性4;经皮

H312

皮肤腐蚀1B

H314

急性毒性4;经口

H302

丙氧基化牛油醇

1-   5%

严重眼刺激2

H319

70955-07-6

皮肤刺激2

H315

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

呼吸新鲜空气，咨询医生。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

无资料。

MSDS-No.:423068

V001.4

DELETE Multan B 237 180KG

第 3页共    7页

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

无特殊要求。

灭火方法:

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

避免接触皮肤和眼睛。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

无

无

无

无

单乙醇胺

8 mg/m3TWA

15 mg/m3STEL

无

6 ppmTWA

3 ppmTWA

无

丙氧基化牛油醇

工程控制：

无

采取全面通风，在受限空间内或封闭空间内尽可能采用局部通风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

一旦通风不足，应配戴适当的呼吸器。

护目镜

身体防护：

手防护：

围裙。

推荐使用丁基橡胶和氯丁橡胶手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作时不得饮食或抽烟。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

琥珀色

液体

pH值：

9,4 - 10

熔点（℃）：

无资料。

0,96 - 1,04 g/cm3

沸点（℃）：

100°C  (212°F)

相对密度（水=1）：

MSDS-No.:423068

V001.4

DELETE Multan B 237 180KG

第 4页共    7页

闪点（℃）:

溶解性：

不适用

可溶的 (溶剂:水)

引燃温度（℃）:

粘度：

不适用

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

禁配物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

氧化剂。

分解产物：

无

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

食入有害

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

LD50

LD50

200 mg/kg

200 - 316

mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

专有组分

单乙醇胺

LD50

LC50

LD50

1.970 mg/kg

1 - 5 mg/l

1.025 mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

141-43-5

4 h

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

腐蚀性

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

腐蚀性

MSDS-No.:423068

V001.4

DELETE Multan B 237 180KG

第 5页共    7页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

单乙醇胺

141-43-5

阴性的

bacterial

有或没有

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

单乙醇胺

阴性的

口服：喂养

家鼠

141-43-5

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

对水生生物有毒。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

没有数据可用于该产品。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

单乙醇胺

LC50

> 250 mg/l

鱼类

48 h

高体雅罗鱼

141-43-5

NOEC

EC50

1.221 mg/l

85 mg/l

鱼类

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

单乙醇胺

单乙醇胺

Daphnia

24 h

72 h

141-43-5

141-43-5

EC50

15 mg/l

Algae

近头状伪蹄形藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

单乙醇胺

快速生物降解性

需氧的

100 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

141-43-5

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

MSDS-No.:423068

V001.4

DELETE Multan B 237 180KG

第 6页共    7页

单乙醇胺

-1,91

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

141-43-5

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

向当地责任管理部门咨询，采取必要的处置措施。

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

M6

90

3082

9

标识：

技术名称：

对环境有害的液态物质，未另作规定. (Dicyclohexyl amine)

铁路运输RID分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定. (Dicyclohexyl amine)

海运IMDG分类：

类别：

9

III

包装类别：

UN号：

标识：

3082

9

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-F

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(Dicyclohexyl amine)

MSDS-No.:423068

V001.4

DELETE Multan B 237 180KG

第 7页共    7页

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

III

964

964

3082

9

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

标识：

正确货物运输品名：

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(Dicyclohexyl amine)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

09.10.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H301吞咽会中毒。

H302吞咽有害。

H311接触皮肤会中毒。

H312接触皮肤有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H315对皮肤有刺激。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。