安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

CB064 (-40CD) 280G IWA170ML JP

安全技术说明书编号 :  294778

V001.2

修订: 01.06.2012

发布日期: 15.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

CB064 (-40CD) 280G IWA170ML JP

环氧粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

01.06.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼损伤/眼刺激

呼吸过敏性

危险类别

第2A类

第1A类

第1A类

第2类

接触途径

眼睛接触

靶器官

皮肤敏化作用

生殖细胞致突变性

皮肤接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H341怀疑导致遗传性缺陷。

MSDS-No.:294778

V001.2

CB064 (-40CD) 280G IWA170ML JP

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P261避免吸入粉尘/雾/喷雾。

P264处理后要彻底洗手

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P281使用所需的个人防护设备。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P405存放处须加锁。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

甲基六氢化邻苯二甲酸酐

25550-51-0

含量

GHS分类

1-  10%

严重眼损伤1

H318

皮肤敏化作用1

H317

呼吸过敏性1

H334

2,2'-[1,6-亚萘基二(氧亚甲基)]二环氧乙烷

1-  10%

生殖细胞致突变性2

27610-48-6

H341

急性毒性4;经皮

H312

皮肤刺激2

H315

对水生环境有慢性危害3

H412

皮肤敏化作用1

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

MSDS-No.:294778

V001.2

CB064 (-40CD) 280G IWA170ML JP

第 3页共    6页

吸入：

食入：

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

见第10部分。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

受热分解。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免长时间或频繁与皮肤接触，使发生过敏反应的风险最小化。

储存于密封的原装容器中。

避免阳光直射。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

甲基六氢化邻苯二甲酸酐

2,2'-[1,6-

无

无

无

无

无

无

亚萘基二(氧亚甲基)]二环氧乙烷

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

仅在通风良好的场所使用。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

建议使用丁基橡胶或丁腈橡胶手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

MSDS-No.:294778

V001.2

CB064 (-40CD) 280G IWA170ML JP

第 4页共    6页

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作间隙和放工后，应洗手。工作时不得饮食或抽烟。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

黑色

糊状

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

无资料

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

无资料。

无资料。

不溶于 (溶剂:水)

部分溶解 (溶剂:丙酮)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

正常储存和使用条件下保持稳定。

与强酸反应。

与强氧化剂反应。

胺类。

碱。

水

分解产物：

烃类

碳氧化物。

热分解能导致刺激性气体及蒸气的释放。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

MSDS-No.:294778

V001.2

CB064 (-40CD) 280G IWA170ML JP

第 5页共    6页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

青鳉鱼

测试方法

甲基六氢化邻苯二甲酸酐

25550-51-0

LC50

500 mg/l

鱼类

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

甲基六氢化邻苯二甲酸酐

EC50

103 mg/l

Daphnia

24 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

25550-51-0

（蚤类急性活动

抑制试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

2,59

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

甲基六氢化邻苯二甲酸酐

25550-51-0

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》，遵照常规化学废物的处置要求进行处

置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

MSDS-No.:294778

V001.2

CB064 (-40CD) 280G IWA170ML JP

第 6页共    6页

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

15.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H312接触皮肤有害。

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H318造成眼严重损伤。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H341怀疑导致遗传性缺陷。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。