安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 11 页

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

安全技术说明书编号 :  311565

V001.5

修订: 04.01.2013

发布日期: 28.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

04.01.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第2类

接触途径

靶器官

眼损伤/眼刺激

皮肤腐蚀/刺激

吸入危害

第2A类

第2类

第1类

眼睛接触

皮肤接触

吸入

生殖细胞致突变性

致癌性

第1B类

第1B类

第3类

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

对水生环境有慢性危害

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 2页共    11页

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H319造成严重眼刺激。

H315造成皮肤刺激。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H340可能导致遗传缺陷.

H350可能致癌。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明（预防）：

P210远离火花/明火/热表面。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P264处理后要彻底洗手

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P301+P310如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。

P331不得诱导呕吐。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 3页共    11页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

丙酮

含量

GHS分类

40-  60%

易燃液体2

67-64-1

H225

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

严重眼刺激2

H319

石油加氢轻石脑油

10-  25%

生殖细胞致突变性1B

H340

64742-49-0

致癌性1B

H350

吸入危害1

H304

环己烷

10-  25%

易燃液体2

110-82-7

H225

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

皮肤刺激2

H315

急性危害水生环境1

H400

吸入危害1

H304

对水生环境有慢性危害1

H410

乙酸乙酯

1-  10%O

易燃液体2

141-78-6

H225

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

严重眼刺激2

H319

2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)

1-  10%O

生殖毒性2

H361f

119-47-1

对水生环境有慢性危害4

H413

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

脱去污染的衣服和鞋子。

用肥皂和水清洗。

如症状发展和持续，就医。

衣物重新使用前应清洗。

眼睛接触：

吸入：

立即用水冲洗眼睛至少15分钟，同时保持眼睑撑开。立即就医。

移至新鲜空气处。

寻求医生帮助。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

泡沫、干粉或二氧化碳。

灭火方法:

分开收集污染的消防水。禁止排入下水道。

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 4页共    11页

灭火注意事项:

蒸气可在低洼处或受限空间内积聚，并飘散到一定距离接触点火源，引起回闪。

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

不得使产品排入地表水或地下水中。

避免吸入来自泄漏物料的蒸气，烟、粉尘或雾。

用惰性材料吸收并放入有标签的容器中以备回收或处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

远离热源、火花和明火。

确保足够的通风。

穿戴合适的防护服，安全护目镜和手套。

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

丙酮

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

450 mg/m3STEL

300 mg/m3TWA

无

500 ppmTWA

750 ppmTWA

无

无

石油加氢轻石脑油

环己烷

无

无

无

250 mg/m3TWA

200 mg/m3TWA

300 mg/m3STEL

无

100 ppmTWA

400 ppmTWA

乙酸乙酯

2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)

无

无

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

身体防护：

手防护：

穿戴个人防护设备。

推荐使用腈类化学防护手套。

请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

浅黄色

粘稠状

pH值：

沸点（℃）：

不适用

56,5°C  (133.7°F)

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

无资料。

0,8 g/cm3

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 5页共    11页

闪点（℃）:

溶解性：

> -20°C  (> -4°F)

不溶于 (溶剂:水)

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

禁配物：

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

与氧化剂反应。

分解产物：

碳氧化物。

氮氧化物。

刺激性有机蒸气。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

其它信息：

致癌效应的证据有限

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

LD50

5.800 mg/kg

76 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-64-1

4 h

> 15.688

mg/kg

环己烷

LD50

LC50

LD50

> 5.000 mg/kg

13,9 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

110-82-7

4 h

1 h

> 2.000 mg/kg

乙酸乙酯

LD50

LC50

LD50

6.100 mg/kg

200 mg/l

> 18.000

mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

141-78-6

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

乙酸乙酯

141-78-6

无刺激性

24 h

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 6页共    11页

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

67-64-1

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

环己烷

轻微刺激性

轻微刺激性

家兔

家兔

110-82-7

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

乙酸乙酯

141-78-6

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

乙酸乙酯

141-78-6

非致敏性

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

67-64-1

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

环己烷

阴性的

阴性的

阴性的

bacterial

有或没有

有或没有

有或没有

110-82-7

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

乙酸乙酯

bacterial

141-78-6

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

2,2'-亚甲基双(4-甲基-

6-叔丁基苯酚)

119-47-1

bacterial

世界经济合作与发展组织

准则  471

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

NOAEL=2500 ppm

口服：饮用  13 weeks

67-64-1

乙酸乙酯

141-78-6

乙酸乙酯

141-78-6

水

NOAEL=900 mg/kg口服：强饲     90 ddaily

法

大鼠

NOAEL=0,002

mg/l

吸入

90 dcontinuous

大鼠

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

对水生生物有害。

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 7页共    11页

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 8页共    11页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

丙酮

LC50

8.120 mg/l

鱼类

Daphnia

鱼类

96 h

48 h

48 h

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

67-64-1

（鱼类,急性毒性

试验）

丙酮

EC50

LC50

EC50

EC50

6.098,4 mg/l

大型蚤

圆腹雅罗鱼

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

67-64-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

环己烷

55 mg/l

110-82-7

（鱼类,急性毒性

试验）

环己烷

3,78 mg/l

3,32 mg/l

Daphnia

Algae

世界经济合作与

发展组织准则

202

110-82-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

环己烷

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

110-82-7

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

乙酸乙酯

141-78-6

乙酸乙酯

141-78-6

LC50

EC50

270 mg/l

164 mg/l

鱼类

48 h

48 h

圆腹雅罗鱼

僧帽蚤

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

乙酸乙酯

EC50

LC50

EC50

EC50

> 2.000 mg/l

> 500 mg/l

Algae

鱼类

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

141-78-6

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-

叔丁基苯酚)

48 h

48 h

青鳉鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

119-47-1

（鱼类,急性毒性

试验）

2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-

叔丁基苯酚)

> 1.000 mg/l

> 1.000 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

119-47-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-

叔丁基苯酚)

119-47-1

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 9页共    11页

丙酮

快速生物降解性

需氧的

需氧的

81 - 92 %

欧盟方法   C.4-E

67-64-1

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

环己烷

6 %

世界经济合作与发展组织准则

110-82-7

301 F

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

乙酸乙酯

快速生物降解性

需氧的

100 %

世界经济合作与发展组织准则

141-78-6

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-

叔丁基苯酚)

在试验条件下无生物降

解性

0 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

119-47-1

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,24

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

丙酮

67-64-1

环己烷

31 - 129

鱼

世界经济合作与发展组织

准则  305

110-82-7

（生物浓缩：流水式鱼类

试验）

环己烷

3,44

0,6

110-82-7

乙酸乙酯

141-78-6

世界经济合作与发展组织

准则  107

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-

叔丁基苯酚)

6,24

119-47-1

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1139

3

标识：

技术名称：

其他信息：

COATING SOLUTION

特殊条款  640D

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 10页共    11页

铁路运输RID分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1139

3

标识：

技术名称：

其他信息：

COATING SOLUTION

特殊条款  640D

海运IMDG分类：

类别：

3

II

包装类别：

UN号：

标识：

1139

3

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-E ,S-E

-

COATING SOLUTION

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

II

353

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

364

1139

标识：

正确货物运输品名：

3

Coating solution

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.11.2014

产品安全与法规事务部门

MSDS-No.:311565

V001.5

TEROSON EP 8372 N又名  Terokal 8372N 17KG

第 11页共    11页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H315造成皮肤刺激。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H340可能导致遗传性缺陷。

H350可能致癌。

H361f怀疑对生育能力造成伤害。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H413可能对水生生物造成长期持续有害影响。。